## Slide 2
Bölümün Adı : Perfüzyon
Dersi Kodu ve Adı : PER247 Sterilizasyon ve Cerrahi Asepsi
Dersin Haftası : 11
Dersin Günü ve Saati : Pazartesi 15.00
Ders Kredi/AKTS Bilgileri : 3/6
Sınav Şekli/ Not Dağılımı : Test
Dersin Öğr. Elemanı : Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Baba
E-posta ve Telefon : sbaba@gelisim.edu.tr
Öğr. Elemanı Odası : B Blok 015
Danışmanlık Bilgileri : Pazartesi 14.00-15.00
GBS Linki : https://gbs.gelisim.edu.tr/ders-detay-17-322-11089-1
ALMS Linki : https://lms.gelisim.edu.tr/almsp/u/Home/Index
AVESİS Linki : https://avesis.gelisim.edu.tr/sbaba

## Slide 3
Sterilizasyon hakkında genel bilgi
Asepsi-antisepsi
Sterilizasyon ünitesinin özellikleri
Dezenfeksiyon
Sterilizatörler
Malzeme yıkama ve hazırlama üniteleri
Sterilizasyonda güvenlik testleri
Setlerin kodlanması ve dokümantasyonu
Cerrahi malzemenin hazırlanması ve sterilizasyonu
Plastik malzemenin sterilizasyonu
Steril malzemenin depolanması ve korunması
Genel Tekrar
Genel Tekrar
14 HAFTALIK DERS KONULARI

## Slide 4
Plastik malzemenin sterilizasyonunu öğrenir.
HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

## Slide 5
ÖNCEKİ DERS HAKKINDA
Cerrahi malzemenin hazırlanması ve sterilizasyonu

## Slide 6
15.00-15.50/ 1. DERS
16.00-16.50/ 2. DERS
17.00-17.45/ 3. DERS
GÜNLÜK AKIŞ

## Slide 7
ETİLEN OKSİT STERİLİZASYONU
Etilen oksit, renksiz, çok hafif kokusu olan havadan biraz daha ağır, yanıcı ve patlayıcı, toksik bir gazdır.
Etilen oksit 1859 yılında keşfedilmiş ve ilk olarak odaya buhar verme amacıyla kullanılmış, 2. Dünya Savaşı’nda bakteriyosidal özelliği olduğu bulunmuştur. Bütün bilim dallarında olduğu gibi cerrahide yaşanan gelişmeler yeni teknikleri, yeni alet ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Isıya ve neme duyarlı hassas aletlerin etilen oksit ile sterilizasyonu gündeme gelmiştir. Etilen oksit gazı 1960 yılından bu yana sterilizasyon için kullanılmaktadır.
PLASTİK MALZEMENİN STERİLİZASYONU

## Slide 8
Etilen oksit sterilazyonu düşük ısıda (37-55°C) standart sürelerde, basınç, nem ve etilen oksit gazı ile sterilizasyon işleminin gerçekleştirilmesidir.
Etilen oksit, mikroorganizmaların hücre duvarı ile reaksiyona girerek irreversibl alkalileşmeye sebep olan bir sterilan olarak çalışır. Birçok medikal malzeme ile uyumlu olup, özellikle ısıya ve neme duyarlı plastik malzemeler için tercih edilen bir yöntemdir.

## Slide 9
Etilen oksit sterilizasyonunda %100 etilen oksit gazı veya etilen oksit gazının patlayıcı ve yanıcı özelliğini daha aza indirmek için bazı gazlar (CFC (Kloroflorokarbonlar), HCFC (Hidrokloroflorokarbonlar), CO2) kombine edilerek de kullanılıyor. 1996 yılında “Environmental Protection Agency (EPA)” ve “Occupational Safety and Health Administration (OSHA)” statosforik ozonu koruma paktı neticesinde %12 etilen oksit, %88 CFC sterilizatörler üretimlerini durdurmuş, etilen oksit, HCFC karışımı, sterilizatörlerin üretimlerinin bir süre sonra durdurulması kararlaştırmıştır. Etilen oksit, HCFC ve etilen oksit ile CO2 karışımları hala kullanılmaya devam etmektedir.

## Slide 10
Etilen oksit ile kullanılan HCFC ve CO2 oranları:
%8.6 EO %91.4 HCFC,
%10 EO %90 HCFC,
%8.5 EO %91.5 CO2’dir.
%100 etilen oksit patlayıcı ve yanıcı olmasına rağmen kombine gazlara oranla çevre ve çalışanlar açısından güvenlik önlemleri alındığında daha emniyetlidir.
Etilen oksit sterilizatörleri düşük, yüksek ve sub-atmosferik basınçla çalışır. Etilen oksit gazı kolayca nüfus olduğu için steril malzemeler üzerindeki gaz artıklarını uzaklaştırmak amacı ile sterilizasyon sonunda havalandırmaya ihtiyaç vardır.

## Slide 11
Etilen oksit sterilizasyonunun avantajları:
• Isıya ve neme hassas tüm tıbbi malzeme ve cerrahi aletler kullanılabilir.
• Aletlere daha az zarar verir, aşındırıcıdır.
• Sporlar dahil bütün mikroorganizmalara [Creutzfeldt-Jakob hastalığı (CJD) hariç] karşı etkilidir.
• Paketlenmiş materyal ve alet lümenlerine penetre olur.
• Uygulanması ve takibi kolaydır.
• Medikal aletlerin çoğunluğu ile uyumludur.
• Plastik ve lümenli aletlerin sterilizasyonu için uygundur.

## Slide 12
Etilen oksit sterilizasyonunun dezavantajları:
• Sterilizasyon ve havalandırma süresi uzundur.
• Sıvılar steril edilemez, kazan hacmi küçüktür.
• Paketleme materyali olarak kumaş kullanılamaz.
• Çevre, hasta ve sağlık çalışanları için güvenlik?
• Alev bastırıcı ile karıştırılmazsa yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.
• Toksik artık bırakabilir.
• Kullanıcı hatasına açık.
• Karsinojendir.
• Pahalıdır.

## Slide 13
AL (action level) “etkinlik düzeyi”: Havadaki etilen oksit konsantrasyonunun sekiz saat zaman-ağırlıklı ortalaması hesaplandığında konsantrasyonun 0.5 ppm olması anlamına gelir.
TWA (time-weighted average) “zaman-ağırlıklı ortalama”: Havadaki etilen oksit konsantrasyonunun sekiz saatlik zaman-ağırlıklı ortalama (TWA) alındığında, çalışanlardan hiçbirinin havadaki konsantrasyonu 1 milyon hava parçacığı içinde 1 etilen oksit parçacığından (1 ppm) daha fazla etilen oksite maruz kalmayacağını garanti edecektir.

## Slide 14
PEL (permissible exposure limit) “izin verilen maruziyet düzeyi”: İzin verilen maruziyet düzeyi 1 ppm (8 hour TWA).
EL (excursion limit) “kısa dönem maruziyet sınırı”: İşveren, 15 dakikalık bir sürede örnekleme yapılması ve ortalama alınması durumunda, çalışanlardan hiçbirinin havadaki konsantrasyonu 1 milyon hava parçacığı içinde 5 etilen oksit parçacığından (5 ppm) daha fazla etilen oksite maruz kalmayacağını garanti edecektir.

## Slide 15
OSHA Etilen Oksit İçin Medikal Sürveyans Rehberi hazırlamıştır. Bu rehbere göre;
I. Giriş Yolu: İnhalasyon.
II. Toksikoloji:
Yapılan araştırmalar laboratuvar hayvanlarında kanser insidansında artma, (lösemi, mide, beyin) yavru hayvanlarda reserbsiyon ve spontan düşükler, insan popülasyonunda da düşükler olabileceğini göstermiştir. Hava içindeki etilen oksit konsantrasyonuna maruz kalma hayvan ve insanlarda genetik materyalin bozulduğunu gösterir bulgulara yol açmıştır.
Yanı sıra hemoglobin alkilizasyonu, programlanmış DNA sentezi, kardeş kromatit değişiklikleri ve fonksiyonel sperm anomalileri görülebilir. Etilen oksit sıvı formunun göze temasta göz irritasyonu kornea yaralanması, cilde temasında şiddetli irritasyon, donma ve su toplaması olabilir. Yutulması gastrik irritasyon ve karaciğer hasarına yol açabilir. Etilen oksit buharlarının inhalasyonu solunum irritasyonu, akciğer yaralanması, baş ağrısı, bulantı, kusma, dispne, diyare ve siyanoza yol açabilir.

## Slide 16
OSHA Etilen Oksit İçin Medikal Sürveyans Rehberi hazırlamıştır. Bu rehbere göre;
III. Fazla Maruz Kalma Bulgu ve Semptomları
Akut etkileri: Etilen oksite akut fazla maruz kalma erken bulguları bulantı, kusma, baş ağrısı gözlerde ve solunum yollarında irritasyondur. Kişi ağzında garip bir tat hissedebilir.
Geç etkileri: Akciğer ödemi, uyuklama ve zayıflık olabilir. Araştırma sonuçları kan hücrelerindeki değişikliğin ve spontan düşüklerin de etilen oksite maruz kalma ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Etilen oksite sıvı ve gaz formlarının cilde teması yanık hatta alerjik tipte hassasiyete yol açabilir.

## Slide 17
OSHA Etilen Oksit İçin Medikal Sürveyans Rehberi hazırlamıştır. Bu rehbere göre;
IV. Sürveyans ve Önleyici Tedbirler
Etilen oksit çalışanlarının etilen oksit teması olmayanlara benzer gruplarda daha çok kromozomal harabiyete maruz kaldıkları düşünülmektedir. Mevcut durumda yapılmış sınırlı çalışmalar etilen oksitin lösemiye yol açtığını düşündürmektedir.
Hayvan çalışmaları lösemi, beyin ve mide kanserlerinin arttığını göstermektedir.

## Slide 18
Etilen oksit ile ilgili koruyucu önlemler alınması gereklidir.
Etilen oksit ile ilgili koruyucu önlemler “National Institute for Occupational Safety and Health (WIOSH)” tarafından belirlenmiştir.
Etilen oksitle ilgili koruyucu önlemler alınmazsa öldürücü olabilir.
Etilen oksit işlemi için malzemeler sterilizatöre yerleştirilir. Etilen oksit cihazı içine etilen oksit enjekte olur. Etilen oksit sterilizasyon süreci sırası ve sonrasında etilen oksit kontrollü bir şekilde cihazdan özel havalandırma sistemi ile dışarıya atılır. Etilen oksit gazı emisyon kontrol cihazına kaldırabileceğinden daha fazla verilirse parlama olur. Burada patlamaya neden olacak etken ısıdır.

## Slide 19
Etilen oksiti fazla besleme veya diğer problemleri engellemek için işlemler belirlenmeli ve takibi yapılmalıdır.
o Malzemenin idamesi,
o Ventilasyon sistemi,
o Etilen oksitin depolanması,
o İşlemin uygun yapılmasıdır.
Kurallara uyulmaması halinde çok ciddi patlamalara neden olabilir. 1994 ve 1998 yılları arasında endüstriyel sterilizasyonda 10 patlama olmuş. Patlamada 1 kişi ölmüş 59 kişi yaralanmıştır. Hastanelerde kullanılan sterilizatörlerde potansiyel tehlikedir.

## Slide 20
• Tüm çalışanlara etilen oksitin tüm basamaklarını içeren emniyet işlemleri yazılı olarak verilmelidir.
• Emniyet kilitleri işlem başlamadan önce gaz kaçağı yönünden kontrol edilmelidir.
• Sterilizasyon süreci bittikten sonra veya havalandırma odasında yanlış anormal bir yerleşim varsa oda havalandırılmalıdır. Paketlerin uygunsuz şekilde pozisyonda bulunması paketler arasında etilen oksit gazı kalmasına neden olabilir.
Etilen oksit ve havalandırma kabini odası hava emiş kontrol cihazına yönlendirilmelidir.

## Slide 21
• Atık etilen oksit konsantrasyonları sürekli monitörize edilmelidir.
• Yanlış valv açıp kapamayı veya etilen oksit depo alanında kaçağı önlemek için tedbir alınmalıdır.
• Cihazın idame ve bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

## Slide 22
Etilen Oksit ve Kanser
“The International Agency for Research on Cancer (IARC)” Uluslararası Kanser Araştırmaları Temsilciliği etilen oksitin insanlarda kanserojen olduğuna dair sınırlı kanıt, deney hayvanlarında kanserojen olduğuna dair de yeterli kanıt olduğu sonucuna varmıştır.
IARC’nin değerlendirmesinin tamamına göre etilen oksit insanlar için kanserojendir (Grup 1). Amerikan Ulusal Toksikoloji Programı, etilen oksiti mantık dahilinde kanserojen olduğu tahmin edilen kimyasallar sınıfına sokmaktadır.
Etilen oksite maruz kalan insanlarda, en sık rapor edilen lenfatik ve hematopoietik kanserlerdir (örneğin; kemik iliğindeki kanı oluşturan hücrelerin kanseri).
Bu çalışmalarda iki grup incelenmiştir.
1. Etilen oksiti sterilant olarak kullanan hastane personeli,
2. Etilen oksit kullanan veya üreten kimya işçileri.

## Slide 23
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-1
• Etilen oksit aynı zamanda reaktiftir. Yüksek sıcaklıklara maruz kalmasını
ve eser miktarda bile uyumsuz malzemeyle temas etmesi kesinlikle önlenmelidir.
• Etilen oksit ile çalışılmadan önce, mühendislik kontrollerinin işlemesi, koruyucu
malzeme koşullarının sağlanması ve kişisel hijyen ölçütlerinin izlenmesi
son derece önemlidir. Mümkün olan her durumda birleşik sterilizasyon/havalandırma
tesisi kullanılmalıdır.
• Belirlenen çalışma alanına giriş kontrol altında bulundurulmalıdır.
• Tehlihe uyarı işaretleri asılmalıdır.

## Slide 24
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-2
• Sadece yetkili kişiler etilen oksit alanına girebilmelidir.
• Etilen oksit alanına girenler etilen oksitin tehlikeleri ve güvenli kullanımı konusunda uygun eğitim almış olmalıdır.
• Bakım ve acil durum personeli, potansiyel zararlarla ilgili bilgilendirilmelidir. Çalışma alanına gaz sızması önlenmelidir.

## Slide 25
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-3
Etilen oksit cihazı ve havalandırma kabinleri steril alan içerisinde kapalı, havalandırması olan bir mekanda olmalı. Oda kapısı üzerine:
levhası asılı olmalıdır.

## Slide 26
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-4
• Yangın/patlama tehlikesini azaltmak için kartujlar konteyner veya saklama tankı içinde muhafaza edilmelidir.
• Eğer kartujlu sistem yerine tüplü sistem kullanılıyorsa uygun şekilde etiketlenmiş, mümkün olan en düşük miktarlardaki tüpler kullanılmalıdır.
• Tüpleri taşımak için kullanılan tekerlekli araba, kırılmayan, uygun malzemeden yapılmalıdır.
• Tüpler düzenli olarak kontrol edilmelidir.
• Tüm ateşleme kaynakları (kıvılcım, açık alev, sıcak yüzeyler) ortadan kaldırılmalı. Sıcaktan uzak tutulmalıdır.
• “Sigara içilmez” işaretleri asılmalıdır.

## Slide 27
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-5
• Etilen oksit kullanılan alanlarda yanıcı malzeme (karton, talaş vb.) bulundurulmamalıdır.
• Sızıntılar ve havalandırma bozuklukları hemen bildirilmelidir.
• Korunmayan kişiler, etilen oksit bulaşmış malzemeyle temastan kaçınmalıdır.
• Etilen oksit salınımı varsa hemen uygun bir respiratör takıp salınımın ciddiyeti belirleninceye kadar bölgeden uzaklaşılmalıdır.
• Sızıntı veya dökülme durumlarında, çalışma alanından uzaklaşmak için olağanüstü durum eylem planı ve malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
• Asit, baz, alkol ve oksidize eden ajanlar gibi uyumsuz materyalle birlikte kullanılmamalıdır.

## Slide 28
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-6
• Etilen oksit çalışma alanındaki havalandırma sistemi, onaylanmış, patlamaya dayanıklı malzeme ve güvenlikli elektrik sistemleri kullanılmalıdır.
• Uygun bir otomatik yangın söndürme sistemi ile birlikte sızıntı ve yangın tespit malzemesinin bulundurulması düşününülmelidir.
• Koridor ve çıkışlarda tahliye için engel bulunmaması sağlanmalıdır.
• Boş etilen oksit tankı, konteyneri veya borularında, tamamen temizlendiğinden emin olmadan, kesinlikle, kaynak, kesme, birleştirme, delme işleri veya ısı açığa çıkaracak herhangi bir iş yapılmamalıdır.
• Potansiyel olarak tehlikeli olan alanlarda, kesme veya topraklama işi yapmadan önce, kıvılcım çıkmasını önlemek için, sert yüzeyler iyice ıslatılmalıdır.
• Tanklara müdahale etmeden önce sızıntı olup olmadığı kontrol edilmelidir.

## Slide 29
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-7
• Transfer işlemlerinde, statik yük oluşmasını önlemek için, tanklar elektrik anlamında topraklanmış ve bağlanmış olmalıdır.
• Tankın kapağı tank güvenli bir şekilde kullanıma hazır olana kadar çıkarmamalıdır.
• Tanklar her zaman dik bir şekilde, duvara rafa veya başka bir sert malzemeye sabitlenmelidir.
• Yağlı ellerle tanklara müdahale edilmemelidir.
• Tanklar aşınma ve sızıntıya karşı düzenli olarak kontrol edilmelidir.
• Uygun basınç regülatörü kullanılmalıdır.

## Slide 30
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-8
• Malzemenin tank basıncı ve içeriğine uygun olduğundan emin olunmalı.
Firmanın önerilerine uyulmalıdır.
• Malzeme güvenliği veri evrağındaki (MSDS) önlemlere uyulmalıdır.
• Yangın ve sızıntı durumları için uygun acil durum malzemeleri hazır bulundurulmalıdır.
• Alan temiz ve bakımlı tutulmalıdır.
• Müdahale malzemesi bulundurulmalıdır.

## Slide 31
Etilen Oksitle Güvenli Bir Şekilde Çalışmak İçin-9
• Uygulanacak düzenlemelere uyulmalıdır.
• Gaz kaçağı olması halinde uygulanacak olağanüstü eylem planı hazır bulundurulmalı.
Belli aralıklarla tatbikat uygulanmalıdır.
• Etilen oksit odasındaki gaz seviyesi için sesli alarm sistemi kullanılmalıdır.
Etilen oksit seviyesi emniyet sınırı üzerine çıktığında sesli alarm veren tespitli sistemlerin
yanında el dedektörü kullanılmalıdır.
• Olağanüstü durumlardan sonra tekrar birime dönülebilmesi için mevcut gaz
tespiti sağlayacak el dedektörleri kullanılabilir konumda olmalıdır.

## Slide 32
BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

## Slide 33
SORU VE ÖNERİLER

## Slide 34
Etilen oksit sterilizasyonu
ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

## Slide 35
Zenciroğlu, D. (2024). Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Rehberi.
Altındiş, M. (2021). Hemşireler için Mikrobiyoloji. Ankara: NobelTıp Kitabevi.
KAYNAKÇA

## Slide 36
Steril malzemenin depolanması ve korunması
BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

## Slide 37
Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Baba’nın Sterilizasyon ve Cerrahi Asepsi Dersine ait sunumlar özel olduğu için burada yer alan metin ve görsellerin, dersin öğretim üyesinden izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda kullanılması, 6698 Sayılı Kanun ile güvence altına alınan kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere aykırıdır.

## Slide 38
“Benim Türk milletine, Türk cemiyetine, Türklüğün istikbaline ait ödevlerim bitmemiştir, siz onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrar ediniz.”
Mustafa Kemal ATATÜRK